和域UR-203：走在最前

日內瓦，2010年1月

日內瓦獨立品牌URWERK (和域)以尖端概念穩佔錶壇一席，資深錶迷對品牌UR-202腕錶的凸輪、傳遞輸送器、伸縮指針等創新技術耳熟能詳，有口皆碑。URWERK兩位幕後靈魂Felix Baumgartner及Martin Frei矢志發揚創新時間演繹的精神，研製更富機械意味的UR-203鏤空型號，微型機械小時顯示毫無保留展現眼前，早已名留青史的衛星小時轉頭連伸縮指針從容運作，時間幻變如一幕機械舞動，叫人拍案讚歎。

UR-203的心臟 -- 衛星小時系統以不含鐵質的ARCAP P40防磁合金精製，零件由精確至微米的電腦車床機械切割，從而展露驅動伸縮分針的凸輪、寶石及傳遞輸送器(transporter)等極微細結構，當中涉及極尖端切割技術，每個傳遞輸送器的厚度僅0.895微米，誤差嚴格控制於1/1000 微米範圍內，始能容納一層僅0.005微米厚的MOVIC潤滑塗層。

URWERK創辦人兼首席製錶師Felix Baumgartner表示：「UR-203乃品牌創辦人兼設計師Martin Frei天馬行空之作，他想像揭示腕錶的複雜結構，回歸最純粹的時間觀念。為此，我倆必須從新設計研發，重新審視衛星小時系統，當中的難題是以最少零件而達至可靠耐用的時計顯示。」兩人的心血，令整個不斷轉動的衛星小時系統、伸縮分針及錶盤的重量，比原先型號減少65%，當中的衛星小時結構重量僅3.57克，可謂輕若鴻毛。

UR203由衛星小時轉頭及相連的伸縮分針負責顯示時分，衛星轉頭沿著0至14 分、15至44分及45至60分三段式分鐘軌跡推進，期間指針依據不同位置伸長或縮短以指示當下的分鐘數字；伸縮分針不但令顯示更清楚，同時令錶殼不至過大，佩戴腕上更貼服舒適。

錶盤的「抹油顯示器」(Oil Change Indicator)及「累積顯示器」(Horological Odometer)為兩行創新技術，前者提醒錶主每三年保養維修一次，而後者類似汽車的行車里數咪表，顯示機芯累積運行時間，最長達150年。

UR-203腕錶的自動上鍊系統與安裝於寶石的兩個渦輪葉氣閥連接，錶主確定調節拉把的三個不同位置，可選調節空氣進出錶殼的流量壓力，調節擺鉈運作速率。在正常狀態(Free)，渦輪葉自由轉動；在運動狀態(Sport)，渦輪轉動產生的空氣阻力減低上鏈速率；在激烈運動狀態(Stop)下，渦輪葉及擺鉈被鎖定，無法運轉，確保上鍊擺鉈的壽命，避免激烈耗損；兩個渦輪葉氣閥最高轉速達每分鐘16,500轉。

UR-203技術規格：

數量：限量20枚

錶殼：黑色PE-CVD鈦金屬錶殼，噴砂打磨，鈦金屬錶背

機芯：UR 7.03自動上鍊機芯，雙渦輪葉氣閥調速，39石

功能：衛星小時、伸縮分針，

尺寸：45.7 x 43.5 x 15毫米

錶盤：ARCAP P40防磁合金

顯示：衛星小時顯示、伸縮分針，「抹油顯示器」及150年「累積顯示器」

新聞界查詢：

Enthrone Luxury Co Ltd

Ms. Piano Chow

電話：+852 2529 0226